## Slide 1: Cursul 8 Configur˘ari de ret, ea
Utilizarea Sistemelor de Operare (USO) 24 noiembrie 2014
Departamentul de Calculatoare

## Slide 2: Moto
There are three kinds of death in this world. There’s heart death, there’s brain death, and there’s being off the network.
Guy Almes

## Slide 3: Servicii de ret, ea
servicii
client
WWW
server
protocol
conexiune
r spuns
cerere
HTTP
URL
HTML
browser
page
E-mail
adres
SMTP
IMAP
mailbox
POP3
SSH
securizat
scp
remote
ssh

## Slide 4: Servicii de ret, ea
http://jokegurus.com/2008/06/06/why-isnt-mom-running-apache/

## Slide 5: Suport curs
› Suport (Introducere ˆın sisteme de operare)
) Capitolul 8 – Configur˘ari de ret, ea

## Slide 6: Reminder: De ce ret, ele de calculatoare s, i Internet?

## Slide 7: Reminder: Ce este o ret, ea? Ce este Internet-ul?
› stat, ii/noduri (hosts) interconectate
› leg˘aturi fizice (fir, wireless) s, i logice (conexiuni) ˆıntre stat, ii
› stat, iile comunic˘a ˆıntre ele, ruleaz˘a aplicat, ii de ret, ea
› ret, elele sunt conectate la alte ret, ele
› Internet: totalitatea ret, elelor interconectate de pe planet˘a

## Slide 8: Perspective ale ret, elelor de calculatoare
adres IP
DNS
adresare
default gateway
conectivitate
interfa de re ea
adres MAC
switch
serviciu
con gur ri de re ea
servicii de re ea
client
protocol
r spuns
conexiune
resurs
server
web
e-mail
remote connection
transfer de iere
protocol
ping
DHCP

## Slide 9: Funct, ii ale componentei de configurare a ret, elei
› conectivitate: nodurile din ret, ea comunic˘a unele cu celelalte
) folosim echipamente de ret, ea dedicate (dispozitive s, i medii de transmisie)
) folosim protocoale de comunicat, ie (Ethernet, IP, TCP, HTTP, SMTP)
› adresare: nodurile au un identificator pentru a fi localizate pentru comunicare
) adres˘a MAC, adres˘a IP, port
› performant, ˘a: nodurile din ret, ea comunic˘a la viteze mari
) folosim echipamente avansate s, i protocoale eficiente
› scalabilitate: putem s˘a ne conect˘am la mai multe noduri, pot coexista mai multe noduri, pot rula multe servicii
) mai multe leg˘aturi (redundant, ˘a), mai multe dispozitive
› us, urint, ˘a ˆın folosire: conectare s, i configurare rapid˘a
) folosim DNS (Domain Name System)
) folosim DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol )

## Slide 10: Echipamente de ret, ea
› dou˘a tipuri
) medii de transmisie
) echipamente de ret, ea
› medii de transmisie
) materiale de suport pentru transmiterea semnalului
) asigur˘a conectivitatea ˆıntre dispozitivele de ret, ea
) cablu de cupru, aer, fibr˘a optic˘a
› dispozitive de ret, ea
) echipamente care prelucrez˘a ˆın mod activ informat, iile
) recept, ie, analiz˘a, prelucrare, retransmitere
) hub, switch, ruter, acces point, plac˘a de ret, ea

## Slide 11: Dispozitive de ret, ea
› plac˘a de ret, ea
) network card, network adapter, NIC (Network Interface Controller)
) permite comunicat, ia ˆıntre sisteme de calcul
› switch
) interconectarea sistemelor de calcul (topologie stea)
) comutarea pachetelor pe baza adresei MAC
› ruter
) interconectarea mai multor ret, ele de calculatoare (LAN)
) folosit ˆın Internet
) dirijarea pachetelor pe baza adresei IP

## Slide 12: Interfat, ˘a de ret, ea
› network interface
› punct de comunicat, ie cu o ret, ea de calculatoare
) o plac˘a de ret, ea – o interfat, ˘a pentru fiecare plac˘a de ret, ea
) un port al unui dispozitiv de ret, ea – o interfat, ˘a pentru fiecare port
› abstractizare ˆın sistemul de operare
) configurarea unei pl˘aci de ret, ea – “configurarea unei interfet, e”
› eth0, eth1
) denumirile uzuale ale interfet, elor pl˘acilor de ret, ea Ethernet pe un sistem Unix/Linux

## Slide 13: Interfet, e de ret, ea virtuale
› lo, interfat, ˘a de loopback
) refer˘a stat, ia curent˘a
) pentru testare
› interfet, e folosite ˆın virtualizare
) vmnet8
) veth1.0
) venet0
› interfet, e pentru tunelare
) tun
) tap

## Slide 14: Reminder: Protocol de ret, ea
› asigur˘a comunicarea ˆıntre entit˘at, i (ˆıntre client s, i server)
› reprezint˘a un set reguli ce gestioneaz˘a comunicarea
› entit˘at, ile participante la comunicare cunosc protocolul (se pot
ˆınt, elege)
› ˆın general protocoale cuprind secvent, e de forma cerere-r˘aspuns (request-reply )
› exemple: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SSH (Secure Shell), BitTorrent, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

## Slide 15: Stiv˘a de protocoale
› abstractizarea lucrului cu ret, eaua
› protocolul de nivel inferior ofer˘a servicii celui de de nivel superior
› stiva TCP/IP – stiva de protocoale utilizat˘a ˆın Internet
› IP este protocolul esent, ial de la nivelul Ret, ea
› TCP este protocolul esent, ial de la nivelul Transport

## Slide 16: Adresa MAC
› Media Acces Control
› tipul de adres˘a folosit de nivelul Acces la Mediu
› scris˘a pe placa de ret, ea (ROM)
› se mai numes, te s, i adres˘a hardware sau adres˘a fizic˘a
› Are 48 de bit, i. Cˆat, i octet, i?
) 6 octet, i
) exemplu: 00-02-44-56-6C-41 (reprezentare hexazecimal˘a)
› asociat˘a ˆın mod unic unei pl˘aci de ret, ea
) o plac˘a de ret, ea nou creat˘a are asociat˘a o nou˘a adres˘a MAC
) poate fi, ˆıns˘a, ˆın general, modificat˘a (configurat, ie BIOS)
› tip de adresare plat˘a; asemenea seriilor de bancnote

## Slide 17: Adresa MAC (cont.)
Windows
C:\Documents and Settings\Razvan>ipconfig /all [...]
Ethernet adapter Midgard:
Media State . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . : SURECOM EP-320X-R 100/10/M PCI Adapter Physical Address. . . . . : 00-02-44-56-6C-41
Linux
razvan@anaconda:~$/sbin/ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:92:BC:D9 [...]

## Slide 18: Tipuri de adresare
› adresare plat˘a
) se iau la rˆand numerele, seriile pentru un dispozitiv, cupon etc.
) seriile de bancnote, de bilete de autobuz, adresele MAC
) nu se pierd adrese, se iau la rˆand
› adresare ierarhic˘a
) ierarhizare care permite localizarea unui dispozitiv/cupon ˆıntr-o regiune
) numerele de telefon, codurile pos, tale, adresele IP
) c˘autare rapid˘a

## Slide 19: Adresa IP
› tipul de adresare folosit de protocolul IP
› IP (Internet Protocol) – protocolul fundamental de nivel Ret, ea
› o adres˘a IP este un s, ir de 32 de bit, i (4 octet, i)
› se prefer˘a scrierea ei ˆın formatul cu puncte (dot-decimal notation)
11000000
192 .
10101000
168 .
00000000
0 .
00000001
1
› adresare ierarhic˘a
) permite ˆımp˘art, irea Internetului ˆın ret, ele
) se poate identifica mult mai us, or o stat, ie (dup˘a adresa IP)

## Slide 20: Porturi
› folosite pentru ca pe o stat, ie s˘a putem rula mai multe servicii
› reprezint˘a o form˘a de adresare ˆın cadrul stat, iei
› multiplexarea conexiunilor c˘atre o stat, ie: unele conexiuni ajung la serviciul web, altele la serviciul de SSH, altele la serviciul de e-mail
› ˆın general un port este asociat unui serviciu
› se spune c˘a un server ascult˘a conexiuni pe un anumit port
› portul se asociaz˘a unui protocol
) serverul ascult˘a pe un port s, i foloses, te protocolul asociat
› ˆın general vorbim de porturi TCP
› portul are o valoare cuprins˘a ˆıntre 1 s, i 65535 (216)
› exemple de porturi
) 21 – FTP
) 22 – SSH
) 80 – HTTP
) 143 – IMAP

## Slide 21
DNS
› ˆın Internet se folosesc nume
) site-uri (www.debian.org, curs.cs.pub.ro, mail.google.com)
) adrese de e-mail (student@gmail.com)
› nu se folosesc (decˆat rar) adrese IP (141.85.224.18)
› se realizeaz˘a o asociere/mapare ˆıntre nume s, i adres˘a IP
) procesul este transparent utilizatorului
› transparent, a este asigurat˘a de DNS – Domain Name System
› translatarea numelor ˆın adrese IP
) se introduce numele
) se “transform˘a” numele ˆın adres˘a IP
) se identific˘a s, i interogheaz˘a stat, ia asociat˘a

## Slide 22: DNS (cont.)

## Slide 23: DNS (cont.)
/etc/resolv.conf
razvan@asgard:~$cat /etc/resolv.conf search cs.pub.ro
nameserver 141.85.37.11
Verificare funct, ionare DNS: comanda host
razvan@asgard:~$host cs.pub.ro cs.pub.ro has address 141.85.37.5
cs.pub.ro mail is handled by 5 mail.cs.pub.ro.
razvan@asgard:~$host cs.curs.pub.ro curs.cs.pub.ro has address 141.85.241.139 razvan@asgard:~$host www.debian.org www.debian.org has address 194.109.137.218
www.debian.org mail is handled by 10 dummy.debian.org.

## Slide 24: Ret, ele ˆın adresarea IP
› adresarea IP este un tip de adresare ierarhic˘a
› dou˘a p˘art, i pentru adresa IP
) o parte identific˘a (sub)ret, eaua
) alt˘a parte ce identific˘a stat, ia din (sub)ret, ea
› Cum se identifica fiecare parte?
) masca de subret, ea
› subret, ea = ret, ea (diferent, e de rat, iuni istorice)
› Exemplu de masc˘a de subret, ea:
11111111
255 .
11111111
255 .
00000000
0 .
00000000
0

## Slide 25: Masca de (sub)ret, ea
› condit, ia de continuitate (continuitatea bit, ilor activi – bit, i 1)
› dou˘a formate de reprezentare
) zecimal: 255.255.0.0
) prefixat: /16
› adresa de subret, ea identific˘a ret, eaua ˆın care se afl˘a o stat, ie
› fie stat, ia cu adresa IP 192.168.0.1 s, i masca de subret, ea 255.255.0.0 (/16)
) se spune c˘a stat, ia are adresa 192.168.0.1/16 sau c˘a are adresa 192.168.0.1 cu masca de subret, ea 255.255.0.0
) adresa de subret, ea – S, I logic (S, I pe bit, i) ˆıntre adresa IP s, i masca de subret, ea
) adresa de subret, ea este 192.168.0.0/16
11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000001 | – 192.168.0.1
11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 | – 255.255.0.0
11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000000 | – 192.168.0.0

## Slide 26: Adres˘a de broadcast
› adres˘a de difuzare, pachetele sunt primite de toate stat, iile din ret, eaua local˘a
› fie stat, ia cu adresa IP 192.168.0.1 s, i masca de subret, ea 255.255.0.0 (/16)
) adresa de broadcast – SAU logic (SAU pe bit, i) ˆıntre adresa IP s, i masca de subret, ea inversat˘a
) dac˘a masca este 255.255.0.0 (/16), atunci masca inversat˘a este este 0.0.255.255
) adresa de broadcast este 192.168.255.255/16
11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000001 | – 192.168.0.1
00000000 | 00000000 | 11111111 | 11111111 | – 0.0.255.255
11000000 | 10101000 | 11111111 | 11111111 | – 192.168.255.255

## Slide 27: Adres˘a IP; masc˘a de ret, ea
Windows
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . : cs.pub.ro
IP Address. . . . . . . . . . . . : 141.85.37.26
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 141.85.37.1
Linux
razvan@anaconda:~$ /sbin/ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:92:BC:D9
inet addr:141.85.37.25Bcast:141.85.37.255Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe92:bcd9/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11587781 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14491124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4656058 (4.4 MiB) TX bytes:2630550975 (2.4 GiB)

## Slide 28: Adres˘a IP; masc˘a de ret, ea (cont.)
Configurare pe Windows
Configurare pe Linux
anaconda: #ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.0.0

## Slide 29: Verificarea conectivit˘at, ii
ping
razvan@asgard:~$ping -c 4 141.85.37.1
PING 141.85.37.1 (141.85.37.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 141.85.37.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.205 ms
64 bytes from 141.85.37.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.189 ms
64 bytes from 141.85.37.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.181 ms
64 bytes from 141.85.37.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.189 ms
--- 141.85.37.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms rtt min/avg/max/mdev = 0.181/0.191/0.205/0.008 ms
razvan@asgard:~$ping -c 1 141.85.37.101
PING 141.85.37.101 (141.85.37.101) 56(84) bytes of data.
From 141.85.37.139 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
--- 141.85.37.101 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

## Slide 30: Exercit, ii
› Care este adresa de subret, ea a ret, elei ˆın care se afl˘a stat, ia 192.168.0.1 cu masca de ret, ea 255.255.255.0 (/24)?
› Care este adresa de broadcast a ret, elei ˆın care se afl˘a stat, ia 192.168.0.1 cu masca de ret, ea 255.255.255.0 (/24)?
› Care din urm˘atoarele stat, ii nu se afl˘a ˆın ret, eaua 192.168.0.0/24?
) 192.168.0.32 192.168.0.64 192.168.0.64 192.168.1.0
› Care este adresa de subret, ea a ret, elei ˆın care se afl˘a stat, ia 132.80.44.5/20?
› Care este adresa de subret, ea a ret, elei ˆın care se afl˘a stat, ia 47.242.12.14/29?

## Slide 31: Internetul
› totalitatea ret, elelor interconectate de pe planet˘a
› conectarea unei stat, ii la Internet
) prezent, a acelei stat, ii ˆıntr-o ret, ea care face parte din Internet
) o stat, ie dintr-o ret, ea conectat˘a la celelalte ret, ele
› gateway
) ruterul care realizeaz˘a conexiunea unui ret, ele cu stat, ii (LAN) la restul ret, elelor
) are, ˆın general, dou˘a interfet, e de ret, ea
) una pentru conexiunea cu ret, eaua local˘a
) alta pentru conexiunea cu Internetul

## Slide 32: Configurarea ret, elei
› se precizeaz˘a trei componente
) adresa IP (+ masca de ret, ea)
) adresa gateway-ului
) serverul de DNS
› dou˘a criterii de clasificare a configur˘arii
) dup˘a persistent, a configurat, iei
) configurare persistent˘a
) configurare temporar˘a
) dup˘a modul de precizare a parametrilor
) static˘a (manual˘a)
) dinamic˘a (automat˘a) (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol)

## Slide 33: Configurare temporar˘a
static˘a
#ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0
#route add default gw 192.168.0.1
dinamica˘ (DHCP)
#dhclient eth0

## Slide 34: Configurare permanent˘a
› Cum se realizeaz˘a o configurare permanent˘a?
) ˆın cadrul unui fis, ier
) /etc/network/interfaces pe sistemele Debian-based
Configurare dinamica˘
iface eth0 inet dhcp
Configurare statica˘
iface eth0 inet static address 192.168.0.10
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
Activare s, i dezactivare configurare persistenta˘
# ifup eth0
# ifdown eth0

## Slide 35: Sumar pentru configurare
› configurare temporar˘a
) pentru adres˘a IP s, i masc˘a
) ifconfig
) dhclient
) pentru default gateway
) route
) dhclient
› configurare persistent˘a pe sisteme Debian-based
) pentru adres˘a IP, masc˘a s, i default gateway
) /etc/network/interfaces
) ifup s, i ifdown
) pentru DNS (doar persistent)
) /etc/resolv.conf
› troubleshooting
) ethtool eth0: verific˘am dac˘a avem link pe interfat, ˘a
) ifconfig s, i route -n: verific˘am dac˘a avem adres˘a IP configurat˘a s, i default gateway configurat
) ping google.com: verific˘am dac˘a avem conectivitate
) host google.com: verific˘am dac˘a serverul DNS este activ

## Slide 36: Computer Networks
› Andrew S. Tanenbaum
› edit, ia a 5-a, 2010
› privire de ansamblu a ret, elelor de calculatoare (ˆıntreaga stiv˘a)
› stil degajat de prezentare, us, or de ˆınt, eles
› folosit˘a ca suport pentru multe cursuri de ret, elistic˘a

## Slide 37: Jon Postel
http://www.isi.edu/div7/people/postel.home/pictures.html
› unul din principalii contribuitori la dezvoltarea Internetului
› editorul RFC (Request for Comments) – protocolul IP, circa 200 RFC-uri
› director al IANA (Internet Assigned Numbers Authority )
› administrator al domeniului .us din DNS

## Slide 38: Cisco
› Cisco Systems, Inc.
› fondat˘a ˆın 1984
› San Francisco (de unde s, i numele s, i sigla)
› echipamente de retea
› produse pentru uz ˆın Internet s, i pentru “home users”
› program de certific˘ari (CCNA, CCNP, CCIE)
› Cisco Networking Academy

## Slide 39: OpenFlow
› idee ap˘arut˘a ˆın 2008, ˆınc˘a ˆın dezvoltare
› protocol de nivel Acces la Mediu
› permite delegarea deciziilor de rutare/comutare/forwarding de la un switch/ruter altundeva (ˆın software)
› OpenFlow Switch + OpenFlow Controller
› ofer˘a flexibilitate
› combinat cu solut, ii de virtualizare
› adoptat, ˆın ultima perioad˘a, de majoritatea produc˘atorilor de echipamente de ret, ea
› http://www.openflow.org/

## Slide 40: Cuvinte cheie
› ret, ea de calculatoare
› conectare
› topologie de ret, ea
› mediu de transmisie
› adres˘a MAC
› ipconfig, ifconfig
› switch, ruter
› interfat, ˘a de ret, ea
› protocol
› stiv˘a de protocoale
› DNS
› host
› adres˘a IP
› masc˘a de subret, ea
› adres˘a de subret, ea
› adres˘a de broadcast
› ping
› Internet
› ifconfig
› gateway
› route
› dhclient
› static/dinamic
› temporar/persistent
› /etc/network/interfaces
› ifup s, i ifdown

## Slide 41: Resurse utile
› http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
› http://computer.howstuffworks.com/home-network.htm
› http://computer.howstuffworks.com/lan-switch.htm
› http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialNetworking.html
› http://www.faqs.org/docs/linux_network/
› http://www.debian.org/doc/manuals/reference/ch-gateway.en.html